Паспорт

Стойка SVP-1

ФГПВ-01.00.00-01

Санкт-Петербург

2022г.

- Назначение стойки.

Стойка SVP-4 ФГПВ-01.00.00-01 предназначена для установки в ней вызывной панели AV-08FB.

- Технические данные стойки.

Габаритные размеры (см. рис 1), мм.

высота						1760

ширина						250

глубина						150

Размеры окна для установки панели, мм			185х111

Межосевые размеры установочных отверстий, мм	 131х89

Условия эксплуатации:

температура окружающей среды, ºС		–40 до +50

относительная влажность, %			любая

Допустимое напряжение питания

устанавливаемого оборудования, В			 12

Масса, кг.							35

Материал: углеродистая сталь S=2мм

В декоративной отделке применены современные порошковые эмали в соответствии с ГОСТ 9.410-88 толщиной покрытия 60…120 мкм по цветовому каталогу RAL 9005.

3. Комплект поставки.

1. Корпус стойки 						1 шт.

2. Панель задняя							1 шт.

3. Паспорт 							1 шт.

4. Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует целостность декоративного покрытия в течение 12 месяцев со дня отгрузки, при условии надлежащей эксплуатации.

5. Свидетельство о приемке

Стойка SVP-1 Модель ФГПВ-01.00.00-01

Заводской № _____________________                                 М.П.

# Дата выпуска «____» _____________ 2022 г.